## Slide 1
Создание сервера сетевой установки и загрузки с применением
технологии PXE

## Slide 2
Wired for Management (WFM) - термин, введенный корпорацией Intel для обозначения набора стандартов управления аппаратным обеспечением.
Протоколы WFM служат для:
обмена информацией, содержащей данные о конфигурации компьютера,
управления питанием и удаленной загрузкой,
обмена информацией между ПО управления сетями и ПК.

## Slide 3
Desktop Management Interface (DMI) 2.0, служащий для "инвентаризации" оборудования;
Wake on LAN 2.0, предназначенный для удаленного включения систем;
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), помогающий снизить энергопотребление;
Preboot Execution Environment (PXE), служащий для загрузки операционной системы с удаленного сервера.
WFM 2.0 включает в себя следующие протоколы:

## Slide 4
DMI позволяет ПО управления определять конфигурацию клиентских станций и получать от них инвентарные данные (серийные номера, список установленных компонентов и программ, записанных изготовителем в постоянную память). Получив нужные сведения, ПО управления может сохранить их в базе данных.
DMI

## Slide 5
Wake on LAN
Технология, позволяющая удалённо включить компьютер посредством отправки через локальную сеть специальной последовательности байтов — пакета данных.

## Slide 6
ACPI
Wake on LAN удаленно включает машины, а ACPI ускоряет процесс их загрузки - вместе эти протоколы помогают администраторам выполнять установку программ на клиентские машины и удаленно запускать процедуры обслуживания. ACPI управляет питанием системы и вводит ее в режим "сна“.

## Slide 7
PXE
PXE (англ. Preboot eXecution Environment, произносится пикси) — среда для загрузки компьютера с помощью сетевой карты без использования локальных носителей данных (жёсткого диска, USB-накопителя и т.п.).

## Slide 8
Роль WFM на предприятии
Поддержка
работы с инвентарными данными и удаленного запуска процедур.
WFM определяет стандартный способ взаимодействия средств управления с системами, выпускаемыми различными производителями.

## Slide 9
Для организации полноценного сервера PXE-boot на Debian нам нужно установить несколько служб:
Служба DHCP - раздаёт настройки сети и информацию о том, где искать загрузочные файлы и какой из них запускать первым (dhcp-server).
Служба TFTP - раздаёт загрузочные файлы на начальном этапе (tftpd-hpa).
Служба Syslinux предоставит нам меню для выбора ОС и опций её загрузки.
Служба доступа к файлам - будет раздавать файлы на поздних этапах по протоколам SMB, NBD, HTTP, NFS и т.д.

## Slide 10
Порядок загрузки работающего сервера

## Slide 11
pxe — Загрузка PXE-загрузчика. Прошивкой PXE, встроенной в сетевую карту, выполняется загруз загрузчика pxelinux.
dhcp1 — Получение IP-адреса и адреса TFTP-сервера. Загрузчик pxelinux делает DHCP-запрос и с его помощью получает IP-адрес и адрес TFTP-сервера.
tftp — Обращение к TFTP-серверу для получения ядра Linux.
kernel — Запуск ядра Linux. После того как ядро Linux загружено, управление передаётся ему.
dhcp2 — Получение IP-адреса DHCP. Ядро Linux делает запрос DHCP, с помощью которого получает свой IP-адрес, адрес NFS-сервера, на котором находится корневая файловая система, а также путь к местоположению этой файловой системы на диске.
nfs — Монтирование корневой файловой системы. Корневая файловая система монтируется.
init — Вызов процесса init. На корневой файловой системе находится файл /sbin/init, которому передаётся управление.