Газопламенная обработка металлов.

Вариант № 1.

- Заполните пустые клетки в таблице :

| Формула газа | Название газа | Цвет баллона, в котором поставляется газ | Цвет надписи на баллоне | Давление газа в баллоне кг / см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О2 |  |  |  |  |
| С2Н2 |  |  |  |  |

- Впишите под соответствующими рисунками  название видов пламени, в зависимости от объёмного соотношения подаваемых в газовую горелку кислорода и ацетилена :

_____________________________                       _____________________________

_____________________________

- Обведите кружком номер (а) правильного ответа :

В чем заключается вклад французских ученых Шателье, Фуше и Пиккара в мировое развитие сварки ?

1.   Ими разработан способ электронно-лучевой сварки ;

2.   Благодаря им стала возможна газовая сварка ;

3.   Они нашли верный способ уменьшить взрывоопасность ацетилена .

- Обведите кружком номер (а) правильного ответа :

Для того, чтобы узнать количество газа в баллоне необходимо :

- Вместимость баллона разделить на давление газа в нём ;

- Давление газа в баллоне умножить на длину баллона ;

- Ёмкость баллона умножить на давление газа в нём ;

- Плотность газа умножить на объём баллона.

- Обведите кружком номер (а) правильного ответа :

Сроки испытаний ацетиленового баллона составляют :

- Один год ;

- Три года ;

- Пять лет ;

- Десять лет.

- Обведите кружком номер (а) правильного ответа :

Газовые рукава ( шланги ) для ацетилена имеют следующую окраску :

- Синюю ;

- Жёлтую ;

- Красную ;

- Белую.

- Обведите кружком номер (а) правильного ответа :

Обратный предохранительный клапан предназначен для …

- … исключения проникновения ударной волны при обратном ударе пламени ;

- … исключения проникновения воздуха и кислорода со стороны потребителя ;

- … исключения возрастания давления ацетилена выше допустимых пределов ;

- … снижения взрывоопасности ацетилена .

- Обведите кружком номер (а) правильного ответа :

Почему замерзает газовый редуктор ?

- Низкая температура окружающего воздуха ;

- Резкий перепад температуры внутри редуктора ;

- Резкий перепад давления внутри редуктора.

- Установите соответствие между колонками I и II, поставив в ответе вместо многоточия соответствующие буквы :

I                                                                               II

Основные части сварочной горелки :      Элементы, входящие в состав горелки :

- Наконечник ;                                                 а) Блок вентилей ;

- Ствол .                                                           б) Смесительная камера ;

в) Инжектор ;

г) Ниппели ;

д) Трубка горючей смеси ;

е) Рукоятка ;

ж) Мундштук.

Ответ :  1 (        . . .        ) ,  2 (         . . .        ) .

- Обведите кружком номер (а) правильного ответа :

В соответствии с требованиями безопасности труда, баллоны с кислородом необходимо предохранять от загрязнения маслом во избежание :

  - загрязнения  струи кислорода масляными парами ;

  - возможности самовоспламенения или взрыва баллона ;

  - закупоривания отверстия баллона масляной плёнкой.