Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением.

Вариант № 1.

- Обозначьте на графике буквой А точку устойчивого зажигания сварочной дуги  :

# U (В)

U хх                                                 ВАХ  ИП

# ВАХ дуги

0                                                          I кз                           I (А)

- Обведите кружком номер правильного ответа :

Сварочный выпрямитель предназначен для преобразования …

- … переменного тока в постоянный ток ;

- … переменного тока в пульсирующий постоянный ток ;

- … переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения.

- Обведите кружком номер правильного ответа :

Дроссель в сварочной цепи …

- … уменьшает пульсации постоянного тока ;

- … понижает напряжение в сварочной цепи ;

- … осуществляет сдвиг фаз между током и напряжением переменного тока ;

- … повышает силу тока при сварке .

- Впишите вместо многоточия слово « возрастает » или « уменьшается » :

При вращении регулировочной рукоятки  трансформатора по часовой стрелке вторичная обмотка приближается к первичной, при этом :

- Индукционное сопротивление          .  .  .              ;

- Сварочный ток          .  .  .                  ;

- Обведите кружком номер правильного ответа :

Диапазон больших сварочных токов соответствует схеме включения обмоток трансформатора :

      - Треугольником ;

      - Звездой .

- Обведите кружком номер правильного ответа :

Вентильным эффектом называют способность некоторых материалов …

- … не пропускать электрический ток ;

- … пропускать только токи высокой частоты ;

- … пропускать ток только в одном направлении ;

- … выключать электрический ток .

- Под соответствующим рисунком впишите  вид  полярности постоянного тока и поставьте в кружках знаки полярности с учётом того, что :

Т – температура на поверхности свариваемого металла;

Сварка производится на постоянном токе.

Т = 4000 (С

_________________

- Вместо многоточия нарисуйте значок (      или     ), соответствующий соединению обмоток сварочного трансформатора, при котором переключатель диапазонов сварочного тока стоит в положении малых токов :

U,В

ВАХ ИП

. . .

I,А

Диапазон малых токов

- Обведите кружком номер правильного ответа :

Какие металлы и сплавы дают  качественное сварное соединение при сварке сварочным трансформатором ?

      - Низкоуглеродистые стали ;

      - Легированные стали ;

      - Медь и её сплавы ;

      - Алюминий и его сплавы ;

      - Титан и его сплавы.

- Обведите кружком номер правильного ответа :

Почему сварочная дуга стабильнее горит на постоянном токе :

- Больше степень ионизации столба дуги ;

- Он не меняет свою полярность ;

- Можно вести сварку на обратной полярности.