Тест-задание

по теме «Сварные соединения, сварные швы»

II курс, II семестр

Специальность «Сварочное производство»

Составил преподаватель Шевчук И.В.

- Обведите кружком номера рисунков, соответствующих изображению стыкового сварного соединения деталей :

1.                           2.                         3.                             4.                     5.

- Обведите кружком номера операций, после которых технологически предусмотрена очистка металла :

- Правка

- Разметка

- Резка

- Сборка

- Установите соответствие между колонками I и II, поставив в ответе вместо многоточия соответствующие буквы :

I                                                                          II

Условное обозначение                Допускаемые упрощения в условном обозначении

шва :        Т4                               сварного шва :

1.                                         а)  Все швы одинаковые и указаны в примечании ;

№ 1

2.                                         б)  Стандарт шва указан в примечании ;

3.                                         в)  Все швы одинаковые и один указан полностью.

Ответ :  1 ( . . . ) , 2 ( . . . ) , 3 ( . . . ) .

- Под соответствующими рисунками впишите  название  полярности постоянного тока :

(                                                                   +

+                                                                   (

_________________                                    _________________

- Обведите кружком номер (а) правильного ответа :

При увеличении длины дуги напряжение в ней …

- … остаётся неизменным ;

- … уменьшается ;

- … увеличивается .

- Обведите кружком номер (а) правильного ответа :

К  условиям, достаточным для получения качественного сварного соединения из однородных металлов ( сталь-сталь, медь-медь и т.д. ), относятся :

- Соприкосновение свариваемых поверхностей.

- Сходимость металлов.

- Применение энергии активации извне.

- Установите соответствие между колонками  I  и  II , поставив в ответе вместо многоточия соответствующие буквы :

I                                                                     II

Название сварного шва :                                       Длинна шва :

- Короткий ;                                               а)  2500 мм ;

- Длинный ;                                                  б)  1200 мм ;

- Средний .                                                   в)   900 мм ;

г)   260 мм ;

д)   200 мм ;

е)   150 мм

Ответ :  1 (      . . .      ) , 2 (      . . .      ) , 3 (      . . .      )

- Дополните каждый пункт словом «уменьшается» или «увеличивается» :

При сварке покрытым электродом способом «углом вперёд» :

- Глубина провара _______________________________ ;

- Выпуклость шва _______________________________ ;

- Ширина шва __________________________________ .

- Под рисунком впишите название трёх основных движений сварщика, которые необходимы для перемещения электрода в процессе сварки :

- ____________________________________ ;

- ____________________________________ ;

- ____________________________________ .

- Вместо каждого многоточия, впишите одно пропущенное слово :

СВАРКОЙ называется процесс получения             .    .    .                  соединений, посредством установления             .    .    .                 связей между соединяемыми частями при их                .   .   .               и ( или ) пластическом            .    .    .                                   .